## Slide 1: Глава 2: Статическая маршрутизация
CCNA Routing and Switching
Routing and Switching Essentials v6.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Chapter 2: Static Routing

## Slide 2: Глава 2 – Цели и задачи
2.1 Преимущества статической маршрутизации
  Объясните, как статические маршруты реализуются в сетях малого и среднего бизнеса.
  Объясните преимущества и недостатки статической маршрутизации.
  Объясните назначение различных типов статических маршрутов.
2.2. Настройка статических и стандартных маршрутов.
  Настройте статические маршруты для обеспечения возможности подключения в сетях малого и среднего бизнеса.
  Настройте статические маршруты IPv4, указав адрес следующего перехода.
  Настройте маршрут по умолчанию IPv4.
  Настройте статические маршруты IPv6, указав адрес следующего перехода.
  Настройте маршрут по умолчанию для IPv6.
  Настройте плавающий статический маршрут для обеспечения резервного подключения.
  Настройте статические маршруты хоста IPv4 и IPv6, которые направляют трафик на определенный хост.
Notes: 2
Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Chapter 2: Static Routing

## Slide 3: Глава 2 – Цели и задачи (Cont.)
2.3 Настройка статических маршрутов и маршрутов по умолчанию
  Настройка параметров IP-адреса на устройствах с учетом схемы IP-адресации, чтобы обеспечить сквозную связь в сетях малого и среднего бизнеса.
  Объяснение, как маршрутизатор обрабатывает пакеты при настройке статического маршрута.
  Устранение распространенных ошибок статических маршрутов и маршрутов по умолчанию.
Notes: 3
Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Chapter 2: Static Routing

## Slide 4: 2.1 Реализация статических маршрутов
Notes: 2 - Static Routing
2.1 – Implement Static Routes

## Slide 5: Статическая маршрутизация Доступ к удаленным сетям
Маршрутизатор узнает о удаленных сетях двумя способами:
  Вручную вводится в таблицу маршрутов с использованием статических маршрутов
    Статические маршруты не обновляются автоматически и должны быть переконфигурированы при изменении топологии
  Динамически (автоматически) изучается с использованием протокола маршрутизации
Статический маршрут и маршрут по умолчанию
Динамическая маршрутизация
Notes: 2.1 – Implement Static Routes
2.1.1 – Static Routing
2.1.1.1 – Reach Remote Networks

## Slide 6: Статическая маршрутизация Преимущества статической маршрутизации
Динамическая маршрутизация против статической
Notes: 2.1 – Implement Static Routes
2.1.1 – Static Routing
2.1.1.2 – Why Use Static Routing?

## Slide 7: Статическая маршрутизация Задачи статической маршрутизации
Три способа использования статических маршрутов:
Маленькие сети, которые не будут расти
Маршрутизация в и из тупиковых сетей
  Тупиковая сеть - сеть доступная по одному маршруту и имеющая одного соседа
  172.16.3.0 - это Тупиковая сеть
Единственный маршрут по умолчанию для определения пути к любой сети, не найденной в таблице маршрутизации
  Используйте маршрут по умолчанию на R1, чтобы указать путь через R2 для достижения всех других сетей
Тупиковые сети и тупиковые маршрутизаторы
Notes: 2.1 – Implement Static Routes
2.1.1 – Static Routing
2.1.1.3 – When to Use Static Routes
2.1.1.4 – Интерактивное задание

## Slide 8: Типы статических маршрутов Применение статического маршрута
Используйте статические маршруты для:
Подключения к определенной сети
Подключения тупикового маршрутизатора
Суммирования записей таблицы маршрутизации, которые уменьшают размер таблицы маршрутизации
Создания резервного маршрута в случае сбоя основного маршрута
Notes: 2.1 – Implement Static Routes
2.1.2 – Types of Static Routes
2.1.2.1 – Static Route Applications

## Slide 9: Типы статических маршрутов Стандартный статический маршрут
R2, сконфигурирован со статическим маршрутом для достижения тупиковой сети 172.16.3.0/24
Notes: 2.1 – Implement Static Routes
2.1.2 – Types of Static Routes
2.1.2.2 – Standard Static Route

## Slide 10: Типы статических маршрутов Статический маршрут по умолчанию
Маршрут по умолчанию соответствует всем пакетам и используется, когда пакет не соответствует определенному маршруту в таблице маршрутизации
Может быть получен динамически или настроен статически
Статический маршрут по умолчанию использует 0.0.0.0/0 в качестве IPv4-адреса назначения
Создает шлюз последней надежды
Обычно используется при подключении граничного маршрутизатора компании к сети интернет-провайдера
Маршрутизатор имеет только один маршрутизатор, к которому он подключен
Notes: 2.1 – Implement Static Routes
2.1.2 – Types of Static Routes
2.1.2.3 – Default Static Route

## Slide 11: Типы статических маршрутов Объединенный статический маршрут
Несколько статических маршрутов можно суммировать в один сетевой адрес
  Целевые сети должны быть смежными
  Несколько статических маршрутов должны использовать один и тот же исходящий интерфейс или адрес следующего перехода
  На рисунке четыре сети суммируются в один суммарный статический маршрут
Notes: 2.1 – Implement Static Routes
2.1.2 – Types of Static Routes
2.1.2.4 – Summary Static Route

## Slide 12: Типы статических маршрутов Плавающий статический маршрут
Статический маршрут, который используется для обеспечения резервного пути
Используется, когда основной маршрут недоступен
Конфигурируется с более высоким административным расстоянием (достоверностью), чем основной маршрут
Пример: административное расстояние EIGRP равно 90. Плавающий статический маршрут с AD 91 или выше будет служить резервным маршрутом и будет использоваться, если маршрут EIGRP будет недоступен.
Резервный маршрут
Notes: 2.1 – Implement Static Routes
2.1.2 – Types of Static Routes
2.1.2.5 – Floating Static Route
2.1.2.6 – Интерактивное задание

## Slide 13: 2.2 Настройка статических маршрутов и маршрутов по умолчанию
Notes: 2 - Static Routing
2.2 – Configure Static and Default Routes

## Slide 14: Настройка статических маршрутов IPv4 Команда ip route
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.1 –ip route Command

## Slide 15: Настройка статических маршрутов IPv4 Параметры следующего перехода
В этом примере каждый маршрутизатор имеет только записи для напрямую подключенной сети
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.2 – Next-Hop Options

## Slide 16: Настройка статических маршрутов IPv4 Параметры следующего перехода (Cont.)
R1 не имеет записи в своей таблице маршрутизации для сети R3 LAN
В статическом маршруте следующий переход может быть определен как:
  IP-адрес следующего хоста
  Исходящий интерфейс маршрутизатора
  IP-адрес следующего перехода и исходящий интерфейс
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.2 – Next-Hop Options

## Slide 17: Настройка статических маршрутов IPv4 Настройка статического маршрута следующего перехода
В этом примере указан только IP-адрес следующего перехода
Перед пересылкой пакета маршрутизатор должен определить исходящий интерфейс для использования (разрешающая способность маршрута)
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.3 – Configure a Next-Hop Static Route

## Slide 18: Настройка статических маршрутов IPv4 Настройка статического маршрута следующего перехода (Cont.)
В примере пакет предназначен для сети 192.168.2.0/24, R1:
  Ищет совпадение (#1) и нужно пересылать пакеты до 172.16.2.2
  R1 должен определить, как достичь 172.16.2.2 сначала
  Ищет второй раз для 172.16.2.0/24 (#2) и соответствует выходному интерфейсу s0/0/0
  Выполняет два поиска таблицы маршрутизации, процесс называется рекурсивным поиском
  Если исходящий интерфейс «down» или «administratively down», то статический маршрут, настроенный с помощью следующего перехода, не будет виден в таблице маршрутизации
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.3 – Configure a Next-Hop Static Route

## Slide 19: Настройка статических маршрутов IPv4 Настройка напрямую подключенного статического маршрута
Используйте интерфейс выхода для указания следующего перехода, чтобы другие поисковые запросы не требовались
Административное расстояние статического маршрута - 1
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.4 – Configure a Directly Connected Static Route

## Slide 20: Настройка статических маршрутов IPv4 Настройка полностью заданного статического маршрута (Cont.)
Cisco Express Forwarding (CEF)
  используется по умолчанию на IOS 12.0 или новее
  обеспечивает оптимизированный поиск
  использует Информационную базу пересылки (FIB), которая является копией таблицы маршрутизации и таблицы смежности, которая включает в себя адреса уровня 2
  не требуется рекурсивный поиск для поиска IP-адреса следующего шага
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.4 – Configure a Directly Connected Static Route

## Slide 21: Настройка статических маршрутов IPv4 Проверка статического маршрута
Определены как интерфейс выхода, так и IP-адрес следующего перехода
Когда выходным интерфейсом является сеть Ethernet, используется полностью заданный статический маршрут
Примечание. При использовании CEF вместо него может использоваться адрес следующего перехода
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.5 – Configure a Fully Specified Static Route

## Slide 22: Настройка статических маршрутов IPv4 Проверка статического маршрута
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.1 – Configure IPv4 Static Routes
2.2.1.6 – Verify a Static Route

## Slide 23: Настройка маршрутов IPv4 по умолчанию Статический маршрут по умолчанию
  Статические маршруты по умолчанию обычно используются при подключении:
    Маршрутизатор к сети поставщика услуг
    Тупиковый маршрутизатор (маршрутизатор, соединенный только с одним маршрутизатором)
  Маршрут по умолчанию используется, когда никакие другие маршруты в таблице маршрутизации не соответствуют IP-адресу назначения
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.2 – Configure IPv4 Default Routes
2.2.2.1 – Default Static Route

## Slide 24: Настройка маршрутов IPv4 по умолчанию Настройка статического маршрута по умолчанию
Любые пакеты, не соответствующие данным маршрута, перенаправляются на 172.16.2.2
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.2 – Configure IPv4 Default Routes
2.2.2.2 – Configure a Default Static Route

## Slide 25: Настройка маршрутов IPv4 по умолчанию Проверка статического маршрута по умолчанию
show ip route static отображает только статические маршруты
S указывает статический маршрут
маршрут кандидата по умолчанию, обозначен *
/0 в записи маршрута указывает, что ни один из битов не требуется для соответствия
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.2 – Configure IPv4 Default Routes
2.2.2.3 – Verify a Default Static Route

## Slide 26: Настройка маршрутов IPv4 по умолчанию Packet Tracer – Настройка статических маршрутов IPv4 и маршрутов IPv4 по умолчанию
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.2 – Configure IPv4 Default Routes
2.2.2.4 – Packet Tracer – Configuring IPv4 Static and Default Routes

## Slide 27: Настройка маршрутов IPv4 по умолчанию Lab – Настройка статических маршрутов IPv4 и маршрутов IPv4 по умолчанию.
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.2 – Configure IPv4 Default Routes
2.2.2.5 – Lab– Configuring IPv4 Static and Default Routes

## Slide 28: Настройка статических маршрутов IPv6 Команда ipv6 route
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.3 – Configure IPv6 Static Routes
2.2.3.1 – The ipv6 route Command

## Slide 29: Настройка статических маршрутов IPv6 Команда ipv6 route (Cont.)
ipv6 unicast-routing позволяет маршрутизатору пересылать пакеты IPv6
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.3 – Configure IPv6 Static Routes
2.2.3.1 – The ipv6 route Command

## Slide 30: Настройка статических маршрутов IPv6 Параметры следующего перехода
Каждый маршрутизатор знает только о непосредственно подключенных сетях
R1 может пинговать R2 (ipv6 2001:DB8:ACAD:4::2), но не может пинговать R3 (ipv6 2001:DB8:ACAD:3::2)
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.3 – Configure IPv6 Static Routes
2.2.3.2 – Next-Hop Options

## Slide 31: Настройка статических маршрутов IPv6 Параметры следующего перехода (Cont.)
Следующий прыжок может быть идентифицирован адресом IPv6, интерфейсом выхода или обоими параметрами.
Назначение определяется одним из трех типов маршрутов:
  Next-hop static IPv6 route - Указывается только IPv6-адрес следующего перехода
  Directly connected static IPv6 route - Указан только интерфейс выхода маршрутизатора
  Fully specified static IPv6 route - Указаны адрес и выход интерфейса IPv6 следующего перехода
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.3 – Configure IPv6 Static Routes
2.2.3.2 – Next—Hop Options

## Slide 32: Настройка статических маршрутов IPv6 Настройка статического маршрута IPv6 следующего перехода
Три статических маршрута следующего перехода настраиваются на R1
Как и в случае с IPv4, необходимо разрешить маршрут для определения интерфейса выхода, который будет использоваться для пересылки пакета
Адрес IPv6 соответствует маршруту для непосредственно подключенной сети 2001:DB8:ACAD:4::/64 с исходящим интерфейсом Serial 0/0/0.
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.3 – Configure IPv6 Static Routes
2.2.3.3 – Configure a Next Hop Static IPv6 Route

## Slide 33: Настройка статических маршрутов IPv6 Настройка напрямую подключенного статического маршрута IPv6
Альтернативой следующему прыжку является указание интерфейса выхода
Пакет, предназначенный для сети 2001:DB8:ACAD:3::/64, перенаправлен на Serial 0/0/0 - не требуется никаких других поисковых запросов
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.3 – Configure IPv6 Static Routes
2.2.3.4 – Configure a Directly Connected Static IPv6 Route

## Slide 34: Настройка статических маршрутов IPv6 Настройка полностью заданного статического маршрута IPv6
Полностью указанный статический маршрут должен использоваться, если локальный адрес связи IPv6 используется в качестве следующего перехода
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.3 – Configure IPv6 Static Routes
2.2.3.5 – Configure a Fully Specified Static IPv6 Route

## Slide 35: Настройка статических маршрутов IPv6 Проверка статических маршрутов IPv6
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.3 – Configure IPv6 Static Routes
2.2.3.6 – Verify IPv6 Static Routes

## Slide 36: Настройка маршрутов IPv6 по умолчанию Статический маршрут IPv6 по умолчанию
Статический маршрут по умолчанию соответствует всем пакетам, не указанным в таблице маршрутизации
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.4 – Configure IPv6 Default Routes
2.2.4.1 – Default Static IPv6 Route

## Slide 37: Настройка маршрутов IPv6 по умолчанию Настройка статического маршрута IPv6 по умолчанию
R1 - это тупиковый маршрутизатор, поскольку он связан только с R2
Более эффективная настройка статического маршрута IPv6 по умолчанию в этой топологии
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.4 – Configure IPv6 Default Routes
2.2.4.2 – Configure a Default Static IPv6 Route

## Slide 38: Настройка маршрутов IPv6 по умолчанию Проверка статического маршрута по умолчанию
::/0 указывает, что ни один бит не требуется для соответствия
Если более точное совпадение не существует, статический маршрут IPv6 по умолчанию соответствует всем пакетам.
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.4 – Configure IPv6 Default Routes
2.2.4.3 – Verify a Default Static Route

## Slide 39: Настройка маршрутов IPv6 по умолчанию Packet Tracer – Настройка статических маршрутов IPv6 и маршрутов IPv6 по умолчанию
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.4 – Configure IPv6 Default Routes
2.2.4.4 – Packet Tracer – Configuring IPv6 Static and Default Routes

## Slide 40: Настройка маршрутов IPv6 по умолчанию Lab – Настройка статических маршрутов и маршрутов IPv6 по умолчанию
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.4 – Configure IPv6 Default Routes
2.2.4.5 – Lab – Configuring IPv6 Static and Default Routes

## Slide 41: Настройка плавающих статических маршрутов Плавающие статические маршруты
Плавающие статические маршруты имеют административное расстояние, большее, чем протокол динамической маршрутизации или другой статический маршрут
Используется в качестве резервных маршрутов
Административное расстояние общих протоколов маршрутизации
  EIGRP = 90
  IGRP = 100
  OSPF = 110
  IS-IS = 115
  RIP = 120
По умолчанию AD статического маршрута = 1
Статический маршрут AD может быть увеличен, чтобы сделать маршрут менее желательным до тех пор, пока не будет потерян предпочтительный маршрут
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.5 – Configure Floating Static Routes
2.2.5.1 – Floating Static Routes

## Slide 42: Настройка плавающих статических маршрутов Настройка плавающего статического маршрута IPv4
Предпочтительным маршрутом от R1 является R2 (AD = 1)
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.5 – Configure Floating Static Routes
2.2.5.2 – Configure an IPv4 Floating Static Route

## Slide 43: Настройка плавающих статических маршрутов Проверка плавающего статического маршрута IPv4
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.5 – Configure Floating Static Routes
2.2.5.3 – Test the IPv4 Floating Static Route

## Slide 44: Настройка плавающих статических маршрутов Проверка плавающего статического маршрута IPv4 (Cont.)
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.5 – Configure Floating Static Routes
2.2.5.3 – Test the IPv4 Floating Static Route

## Slide 45: Настройка плавающих статических маршрутов Настройка плавающего статического маршрута IPv6
Подобно плавающим статическим маршрутам IPv4
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.5 – Configure Floating Static Routes
2.2.5.4 –Configure an IPv6 Floating Static Route

## Slide 46: Настройка плавающих статических маршрутов Packet Tracer - Настройка плавающих статических маршрутов
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.5 – Configure Floating Static Routes
2.2.5.5 –Packet Tracer - Configuring Floating Static Routes

## Slide 47: Настройка статических маршрутов хостов Настройка статических маршрутов хостов для IPv4 и IPv6
Хост-маршрут - это IPv4-адрес с 32-разрядной маской или адресом IPv6 с 128-битной маской.
Автоматически устанавливается при настройке IP-адреса
Настроен как статический маршрут хоста
Позволяет повысить эффективность пакетов, направляемых на маршрутизатор
Местный маршрут, обозначенный буквой «L» (введен в IOS 15)
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.6 – Configure Static Host Routes
2.2.6.1 – Automatically Installed Host Routes

## Slide 48: Настройка статических маршрутов хостов Настройка статических маршрутов хостов для IPv4 и IPv6
Notes: 2.2 – Configure Static and Default Routes
2.2.6 – Configure Static Host Routes
2.2.6.2 – Configure IPv4 and IPv6 Static Host Routes

## Slide 49: 2.3 Поиск и устранение неполадок, связанных со статическими маршрутами
Notes: 2 - Static Routing
2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes

## Slide 50: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Устранение неполадок. Отсутствие маршрута
Передача PC1 пакета на PC3 - Пакет поступает на G0/0
R1 не имеет определенного маршрута к 192.168.2.0, поэтому использует маршрут по умолчанию
R1 инкапсулирует пакет в новый кадр
Кадр отправлен с S0/0/0
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.1 – Packet Processing with Static Routes
2.3.1.1 – Static Routes and Packet Forwarding

## Slide 51: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Устранение неполадок. Отсутствие маршрута (Cont.)
Пакет поступает на интерфейс S0 / 0/0 на R2
R2 декапсулирует кадр и ищет маршрут к месту назначения
R2 имеет статический маршрут до 192.168.2.0/24 из интерфейса Serial 0/0/1
R2 инкапсулирует пакет в новый кадр и отправляет S0/0/1
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.1 – Packet Processing with Static Routes
2.3.1.1 – Static Routes and Packet Forwarding

## Slide 52: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Устранение неполадок. Отсутствие маршрута (Cont.)
R3 декапсулирует кадр и видит подключенный маршрут до 192.168.2.0/24 с G0/0
R3 просматривает запись таблицы ARP для 192.168.2.10, чтобы найти MAC-адрес уровня 2 для PC3 (ARP используется, если это необходимо для PC3 MAC)
R3 инкапсулирует пакет в новый кадр с MAC-адресом интерфейса G0/0 в качестве исходного уровня 2-го уровня и MAC-адресом PC3 в качестве MAC-адреса назначения
Кадр отправляется из интерфейса G0/0, и пакет поступает на интерфейс NIC PC3
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.1 – Packet Processing with Static Routes
2.3.1.1 – Static Routes and Packet Forwarding

## Slide 53: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Устранение неполадок. Отсутствие маршрута
Общие команды по устранению неполадок IOS включают:
  ping
  traceroute
  show ip route
  show ip interface brief
  show cdp neighbors detail
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.2 – Troubleshoot IPv4 Static and Default Route Configuration
2.3.2.1 – Troubleshoot a Missing Route

## Slide 54: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Устранение неполадок. Отсутствие маршрута (Cont.)
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.2 – Troubleshoot IPv4 Static and Default Route Configuration
2.3.2.1 – Troubleshoot a Missing Route

## Slide 55: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Устранение проблем соединения
Маршрутизатор R2 отвечает на команду traceroute маршрутизатору R1. Маршрутизатор R1 отправляет пакеты обратно маршрутизатору R2.
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.2 – Troubleshoot IPv4 Static and Default Route Configuration
2.3.2.2 – Solve a Connectivity Problem

## Slide 56: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Устранение проблем соединения (Cont.)
Статический маршрут до 192.168.2.0/24 был настроен с использованием адреса следующего перехода 172.16.2.1.
Неправильный маршрут удаляется и затем вводится правильный маршрут
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.2 – Troubleshoot IPv4 Static and Default Route Configuration
2.3.2.2 – Solve a Connectivity Problem

## Slide 57: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Packet Tracer – Поиск и устранение неполадок статических маршрутов
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.2 – Troubleshoot IPv4 Static and Default Route Configuration
2.3.2.3 – Packet Tracer – Troubleshooting Static Routes

## Slide 58: Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута Lab – Troubleshooting Static Routes
Notes: 2.3 – Troubleshoot Static and Default Routes
2.3.2 – Troubleshoot IPv4 Static and Default Route Configuration
2.3.2.4 – Lab – Troubleshooting Static Routes

## Slide 59: 2.4 Обзор
Notes: 2 - Static Routing
2.4 – Summary

## Slide 60: Заключение Глава 2: Статическая маршрутизация
Объяснили, как статические маршруты реализуются в сетях малого и среднего бизнеса.
Настройка статических маршрутов для обеспечения возможности подключения в сетях малого и среднего бизнеса.
Устранение неполадок настройки статических маршрутов и маршрутов по умолчанию.
Notes: 2.4 – Summary
2.4.1 – Conclusion
2.4.1.2 – Chapter 2: Static Routing

## Slide 61: Section 2.1 New Terms and Commands
stub network stub router Standard static route | Summary static route Floating static route exit interface
Notes: New Terms and Commands

## Slide 62: Section 2.2 New Terms and Commands
next-hop IP address next-hop static route directly connected static route fully specified static route | recursive lookup link-local address host route local host route
Notes: New Terms and Commands